## Slide 1: Ориентация монокулярной камеры с использованием точек схождения перспективы
Выполнил: Кудеров П.В.
Проверил: Домрачева А.Б.
 | «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Москва, 2015г.
Презентация к дипломной работе на тему:

## Slide 2: Распространенные способы решения задачи позиционирования
Спутниковые системы навигации
Инерциальные системы навигации
Системы локального позиционирования

## Slide 3: Спутниковые системы навигации
Примеры: GPS, GLONASS, GALILEO и другие их аналоги
Плюсы:
  Универсальность – доступны почти везде и всегда
  Является пассивной системой – требуются минимальные вычисления со стороны приемника
  Не имеют дрейфа
Минусы:
  Погрешность порядка 5-15 метров – слишком высокая для объектов, чьи линейные размеры не превышают нескольких метров
  Увеличение погрешности или невозможность использования в условиях городской застройки, внутри помещений, внутри тоннелей, под землей и даже под густой листвой

## Slide 4: Инерциальные системы навигации
Акселерометры для определения параметров линейного ускорения и гироскоп для определения углов поворота и наклона
Плюсы:
  Автономность
  Помехозащищенность
  Возможность полной автоматизации всех процессов навигации
  Низкое энергопотребление
Минусы:
  Наличие дрейфа – то есть накопление ошибки со временем работы. Различными техниками можно уменьшить величину ошибки, но не избавиться вовсе.

## Slide 5: Системы локального позиционирования
Использование технологий построения трехмерной карты окружающей среды:
  На основе данных эхолокации с инфракрасных или ультразвуковых датчиков
  На основе фотографических данных с использованием методов компьютерного зрения

## Slide 6: Использование методов компьютерного зрения
Высокий уровень интереса к автономной самоуправляемой технике
Система навигации и позиционирования (СНиП) как наиболее проблемная подсистема
Построение СНиП с использованием методов компьютерного зрения
Решение задачи определения углов наклона и поворота камеры

## Slide 7: Постановка задачи
Реализация метода, предложенного Вилле Хуттуненом и Робертом Пише
Проверка работоспособности метода
  Проверка на изображениях внутренних помещений
Перенос метода в условия городской среды
  Тестирования на наборе изображений городской застройки

## Slide 8: Метод Хуттунена-Пише
Рассматривается модель камеры-обскуры
При проекции параллельные прямые пересекаются в точках схождения перспективы (ТСП)
Производится поиск сегментов линий (СЛ) на изображении
  используется детектор СЛ, предложенный Джиои
Выделяются три наибольших кластера СЛ с помощью алгоритма RANSAC
  Помимо самих кластеров СЛ, получены грубые оценки искомых ТСП
Notes: * решает задачу определения трехмерной ориентации монокулярной камеры путем нахождения точек схождения перспективы, обнаруженных на изображении
* предполагается, что точки схождения перспективы образованы проекциями линий, образующих ортогональную систему
* такая ситуация возможна, например, внутри помещений, где хорошо выделяются линии, образованные стенами, полом и потолком, а также предметами интерьера, расположенными параллельно или ортогонально им
* предположение можно расширить на изображения городской застройки, которая обычно ведется на декартовой сетке, а дома имеют форму параллелепипедов

## Slide 9: Метод Хуттунена-Пише (продолжение)
Производится уточнение каждой найденной ТСП
  Решение переопределенной СЛАУ, образованной линиями кластера
  Для решения используется сингулярное разложение матрицы L
Матрица поворота камеры составляется из векторов-столбцов полученных единичных направлений ТСП
Производится дополнительная ортогонализация полученной матрицы
  Снова используется метод сингулярного разложения матрицы
По полученной матрице поворота камеры определяются углы Эйлера в нотации (1, 2, 3)
Notes: * решает задачу определения трехмерной ориентации монокулярной камеры путем нахождения точек схождения перспективы, обнаруженных на изображении
* предполагается, что точки схождения перспективы образованы проекциями линий, образующих ортогональную систему
* такая ситуация возможна, например, внутри помещений, где хорошо выделяются линии, образованные стенами, полом и потолком, а также предметами интерьера, расположенными параллельно или ортогонально им
* предположение можно расширить на изображения городской застройки, которая обычно ведется на декартовой сетке, а дома имеют форму параллелепипедов

## Slide 10: Технологическая часть
Создано тестовое приложение
  32-разрядное под ОС Windows
  На языке C++ с использованием среды разработки Visual Studio 2010
  С использованием библиотеки алгоритмов компьютерного зрения с открытым исходным кодом OpenCV версии 3.0.0 beta
Использованы методы
  ???
В ходе работы решены следующие проблемы технологического характера:
  Компиляция библиотеки OpenCV из файлов исходного кода. Подключение ее к проекту разрабатываемого приложения. Поиск существующих реализаций необходимых методов и алгоритмов. Разбор документации библиотеки.
  Нахождение и исправление ошибок в исходном коде приложения
  Подбор тестовых данных
  Выделение информации об изображениях базы тестовых данных YorkUrbanDb из бинарного формата «.m» программы MATLAB в текстовый формат

## Slide 11: Структурная схема тестового ПО
Что-то вроде диаграммы классов

## Slide 12: Данные тестирования
Тестирование проводилось на базе изображений YorkUrbanDb, которая содержит:
  45 снимков в помещениях
  57 снимков городской местности города Торонто (Канада)
  информацию о внутренних параметрах используемой камеры
  матрицу рассчитанных единичных направлений трех найденных на изображении ТСП
  список распознанных сегментов линий с отмеченным соответствием их точкам схождения перспективы
Изображения не из базы ???

## Slide 13: Результаты тестирования метода Хуттунена-Пише «внутри помещения»

## Slide 14: Результаты тестирования на изображениях внутри помещений
Chart: Диаграмма распределения углов абсолютного отклонения осей координат от верных значений
| 0.13453294649086753 | 5.6453063177152787 | 11.156079688939691 | 16.666853060164105 | 22.177626431388514 | 27.688399802612924 | 33.199173173837337 | 38.709946545061747
ось X | 1 | 37 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0
ось Y | 0 | 31 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
ось Z | 0 | 35 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 15: Пример изображения вне помещения

## Slide 16: Результаты тестирования на изображениях вне помещений
Chart: Диаграмма распределения углов абсолютного отклонения осей координат от верных значений
| 0.39419540124627744 | 7.0408578466579126 | 13.687520292069546 | 20.334182737481182 | 26.980845182892818 | 33.62750762830445 | 40.274170073716085 | 46.920832519127721
ось X | 0 | 25 | 14 | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0
ось Y | 0 | 20 | 12 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0
ось Z | 1 | 21 | 20 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0

## Slide 17: Результаты работы

## Slide 18: Экономическая часть
Диаграмма Ганта
Стоимость продукта
???

## Slide 19: Что можно улучшить