## Slide 1: Ориентация монокулярной камеры с использованием точек схождения перспективы
Выполнил: Кудеров П.В.
Проверил: Домрачева А.Б.
 | «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» Кафедра ИУ9 – «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Москва, 2015 г.
Презентация к дипломной работе на тему:

## Slide 2: Распространенные способы решения задачи позиционирования
Спутниковые системы навигации (GPS, GLONASS, GALILEO и другие их аналоги).
  универсальность, пассивность, без дрейфа.
  невозможность локализации при неустойчивом спутниковом сигнале, дороговизна в случае использования профессиональных приемников
Инерциальные системы навигации (акселерометры + гироскоп)
  автономность, помехозащищенность, возможность полной автоматизации всех процессов навигации, низкое энергопотребление
  наличие дрейфа
Системы локального позиционирования:
  ориентация по заранее расставленным приемникам с использованием инфракасных или ультразвуковых передатчиков, использование RFID-меток и так далее
  эхолокация инфракрасными, ультразвуковыми, лазерными датчиками
  фотографирование + методы компьютерного зрения

## Slide 3: Схема работы ИНС

## Slide 4: Схема принципа работы спутниковых систем навигации

## Slide 5: Работа системы локального позиционирования на примере системы LiDAR компании Velodyne

## Slide 6: Постановка задачи
Реализация метода, предложенного Вилле Хуттуненом и Робертом Пише
Проверка работоспособности метода (на изображениях, снятых внутри помещений)
Перенос метода в условия городской среды (с тестированием на наборе изображений городской застройки)

## Slide 7: Метод Хуттунена-Пише
Поиск сегментов линий (СЛ) на изображении методом Джиои
Выделение трех наибольших кластеров СЛ алгоритмом RANSAC

## Slide 8: Допущения метода Хуттунена-Пише
Рассматривается модель камеры-обскуры
При проекции параллельные прямые пересекаются в точках схождения перспективы (ТСП)

## Slide 9: Алгоритмы метода Хуттунена-Пише
Уточнение каждой найденной ТСП (решение переопределенной СЛАУ, образованной линиями кластера)
Матрица поворота камеры – векторы-столбцы единичных направлений ТСП
Ортогонализация полученной матрицы методом сингулярного разложения

## Slide 10: Соглашение об используемуемом представлении углов
В качестве представления углов ориентации использованы углы Эйлера в нотации (1, 2, 3)

## Slide 11: Структурная схема тестового ПО
Создано тестовое приложение
  32-разрядное под ОС Windows
  На языке C++ с использованием среды разработки Visual Studio 2010
  С использованием библиотеки алгоритмов компьютерного зрения с открытым исходным кодом OpenCV версии 3.0.0 beta

## Slide 12: Проблемы технологического характера
Подбор тестовых данных
Выделение информации об изображениях базы тестовых данных из бинарного формата «.m» среды MATLAB в текстовый формат
Использование библиотеки OpenCV:
  компиляция из файлов исходного кода
  подключение к проекту разрабатываемого приложения
  поиск существующих реализаций необходимых методов и алгоритмов
  разбор документации библиотеки

## Slide 13: Данные тестирования
Тестирование проводилось на базе изображений YorkUrbanDb, которая содержит:
  45 снимков помещений
  57 снимков городской местности города Торонто (Канада)
  информацию о внутренних параметрах используемой камеры
  матрицу рассчитанных единичных направлений трех найденных на изображении ТСП
  список распознанных сегментов линий с отмеченным соответствием их точкам схождения перспективы

## Slide 14: Результаты тестирования метода Хуттунена-Пише «внутри помещения»
Обработано 45 снимков внутри помещений из коллекции базы YorkUrbanDb
Рабочая среда: Core i7 920, 2.66 GHz, 6Gb Ram
Время обработки: ~3.7 сек (~12.2 fps)
Вектор среднего отклонения углов полученных направлений ТСП от «верных» (в градусах):
Вектор среднеквадратичного отклонения углов полученных ТСП от «верных» (в градусах):
По каждой из осей:

## Slide 15: Результаты тестирования на изображениях внутри помещений
Chart: Диаграмма плотности распределения углов абсолютного отклонения осей координат от верных значений
| 0.13453294649086753 | 5.6453063177152787 | 11.156079688939691 | 16.666853060164105 | 22.177626431388514 | 27.688399802612924 | 33.199173173837337 | 38.709946545061747
ось X | 0.022222 | 0.82222 | 0.044444 | 0.044444 | 0 | 0.044444 | 0 | 0.022222 | 0
ось Y | 0 | 0.68889 | 0.15556 | 0.066667 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0
ось Z | 0 | 0.77778 | 0.11111 | 0.11111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 16: Результаты тестирования на наборе изображений «внутри помещения»
Chart: Диаграмма плотности распределения углов абсолютного отклонения осей координат от верных значений
| 7.2581776157702629E-2 | 0.93859407043710819 | 1.8046063647165136 | 2.6706186589959189 | 3.5366309532753246 | 4.4026432475547308 | 5.2686555418341356 | 6.1346678361135414 | 7.0006801303929471 | 7.8666924246723529 | 8.7327047189517586 | 9.5987170132311643 | 10.464729307510568 | 11.330741601789974 | 12.19675389606938 | 13.062766190348785 | 13.928778484628191 | 14.794790778907597 | 15.660803073187003 | 16.526815367466405 | 17.392827661745812 | 18.258839956025216
Ось X | 0 | 0.51111 | 0.26667 | 0.11111 | 0.022222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022222 | 0 | 0.022222 | 0.022222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022222 | 0 | 0
Ось Y | 0.022222 | 0.8 | 0.13333 | 0.022222 | 0 | 0.022222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ось Z | 0 | 0.42222 | 0.31111 | 0.15556 | 0.022222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022222 | 0 | 0.022222 | 0 | 0.022222 | 0 | 0 | 0 | 0.022222 | 0 | 0

## Slide 17: Распределение точности найденных направлений ТСП на наборе «внутри помещения»
Chart: Диаграмма распределения точности обработки изображений по величине углов абсолютного отклонения осей координат от верных значений
| 3.9360791121539396E-2 | 0.23939258645732439 | 0.43942438179310939 | 0.63945617712889447 | 0.83948797246467932 | 1.0395197678004644 | 1.2395515631362495 | 1.4395833584720343 | 1.6396151538078194 | 1.8396469491436045 | 2.0396787444793891 | 2.239710539815174 | 2.4397423351509593 | 2.6397741304867441 | 2.839805925822529 | 3.0398377211583143 | 3.2398695164940992 | 3.439901311829884 | 3.6399331071656693 | 3.8399649025014542 | 4.039996697837239 | 4.2400284931730239 | 4.4400602885088087 | 4.6400920838445945 | 4.8401238791803793 | 5.0401556745161642 | 5.2401874698519491 | 5.4402192651877339 | 5.6402510605235188 | 5.8402828558593045 | 6.0403146511950894 | 6.2403464465308742 | 6.4403782418666591 | 6.6404100372024439 | 6.8404418325382288 | 7.0404736278740137 | 7.2405054232097994 | 7.4405372185455843 | 7.6405690138813691 | 7.840600809217154 | 8.0406326045529397 | 8.2406643998887255
Ось X | 0 | 0.052632 | 0.087719 | 0.17544 | 0.29825 | 0.35088 | 0.52632 | 0.59649 | 0.64912 | 0.73684 | 0.78947 | 0.82456 | 0.87719 | 0.91228 | 0.91228 | 0.91228 | 0.91228 | 0.91228 | 0.91228 | 0.91228 | 0.91228 | 0.91228 | 0.92982 | 0.92982 | 0.92982 | 0.94737 | 0.94737 | 0.94737 | 0.94737 | 0.94737 | 0.94737 | 0.94737 | 0.96491 | 0.96491 | 0.96491 | 0.96491 | 0.96491 | 0.98246 | 0.98246 | 0.98246 | 1 | 1
Ось Y | 0 | 0.15789 | 0.24561 | 0.38596 | 0.50877 | 0.5614 | 0.64912 | 0.7193 | 0.80702 | 0.89474 | 0.89474 | 0.89474 | 0.92982 | 0.94737 | 0.94737 | 0.94737 | 0.96491 | 0.96491 | 0.96491 | 0.98246 | 0.98246 | 0.98246 | 0.98246 | 0.98246 | 0.98246 | 0.98246 | 0.98246 | 0.98246 | 0.98246 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ось Z | 0 | 0.052632 | 0.10526 | 0.15789 | 0.26316 | 0.31579 | 0.47368 | 0.59649 | 0.61404 | 0.70175 | 0.7193 | 0.73684 | 0.80702 | 0.85965 | 0.85965 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.89474 | 0.89474 | 0.91228 | 0.91228 | 0.91228 | 0.91228 | 0.91228 | 0.92982 | 0.92982 | 0.92982 | 0.94737 | 0.94737 | 0.94737 | 0.94737 | 0.96491 | 0.96491 | 0.96491 | 0.96491 | 0.98246 | 0.98246 | 0.98246 | 0.98246 | 1

## Slide 18: Результаты тестирования метода Хуттунена-Пише «вне помещения»
Обработано 57 снимков вне помещений из коллекции базы YorkUrbanDb
Рабочая среда: Core i7 920, 2.66 GHz, 6Gb Ram
Время обработки: ~6.7 сек (~8.5 fps)
Вектор среднего отклонения углов полученных направлений ТСП от «верных» (в градусах):
Вектор среднеквадратичного отклонения углов полученных ТСП от «верных» (в градусах):
По каждой из осей:

## Slide 19: Результаты тестирования на изображениях вне помещений
Chart: Диаграмма плотности распределения углов абсолютного отклонения осей координат от верных значений
| 0.39419540124627744 | 7.0408578466579126 | 13.687520292069546 | 20.334182737481182 | 26.980845182892818 | 33.62750762830445 | 40.274170073716085 | 46.920832519127721
ось X | 0 | 0.4386 | 0.24561 | 0.19298 | 0 | 0.035088 | 0.035088 | 0.052632 | 0
ось Y | 0 | 0.35088 | 0.21053 | 0.33333 | 0.087719 | 0 | 0 | 0.017544 | 0
ось Z | 0.017544 | 0.36842 | 0.35088 | 0.10526 | 0.052632 | 0.035088 | 0.035088 | 0.035088 | 0

## Slide 20: Результаты тестирования на наборе изображений «вне помещения»
Chart: Диаграмма плотности распределения углов абсолютного отклонения осей координат от верных значений
| 3.9360791121539396E-2 | 0.43942438179310939 | 0.83948797246467932 | 1.2395515631362495 | 1.6396151538078194 | 2.0396787444793891 | 2.4397423351509593 | 2.839805925822529 | 3.2398695164940992 | 3.6399331071656693 | 4.039996697837239 | 4.4400602885088087 | 4.8401238791803793 | 5.2401874698519491 | 5.6402510605235188 | 6.0403146511950894 | 6.4403782418666591 | 6.8404418325382288 | 7.2405054232097994 | 7.6405690138813691 | 8.0406326045529397 | 8.4406961952245094
Ось X | 0.017544 | 0.070175 | 0.21053 | 0.22807 | 0.12281 | 0.14035 | 0.087719 | 0.035088 | 0 | 0 | 0 | 0.017544 | 0 | 0.017544 | 0 | 0 | 0.017544 | 0 | 0 | 0.017544 | 0.017544 | 0 | 0
Ось Y | 0 | 0.24561 | 0.26316 | 0.14035 | 0.15789 | 0.087719 | 0.035088 | 0.017544 | 0.017544 | 0 | 0.017544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ось Z | 0 | 0.10526 | 0.15789 | 0.21053 | 0.14035 | 0.10526 | 0.087719 | 0.052632 | 0.017544 | 0 | 0.017544 | 0.017544 | 0 | 0.017544 | 0 | 0.017544 | 0 | 0.017544 | 0 | 0.017544 | 0.017544 | 0 | 0

## Slide 21: Распределение точности найденных направлений ТСП на наборе «внутри помещения»
Chart: Диаграмма распределения точности обработки изображений по величине углов абсолютного отклонения осей координат от верных значений
| 3.9360791121539396E-2 | 0.23939258645732439 | 0.43942438179310939 | 0.63945617712889447 | 0.83948797246467932 | 1.0395197678004644 | 1.2395515631362495 | 1.4395833584720343 | 1.6396151538078194 | 1.8396469491436045 | 2.0396787444793891 | 2.239710539815174 | 2.4397423351509593 | 2.6397741304867441 | 2.839805925822529 | 3.0398377211583143 | 3.2398695164940992 | 3.439901311829884 | 3.6399331071656693 | 3.8399649025014542 | 4.039996697837239 | 4.2400284931730239 | 4.4400602885088087 | 4.6400920838445945 | 4.8401238791803793 | 5.0401556745161642 | 5.2401874698519491 | 5.4402192651877339 | 5.6402510605235188 | 5.8402828558593045 | 6.0403146511950894 | 6.2403464465308742 | 6.4403782418666591 | 6.6404100372024439 | 6.8404418325382288 | 7.0404736278740137 | 7.2405054232097994 | 7.4405372185455843 | 7.6405690138813691 | 7.840600809217154 | 8.0406326045529397 | 8.2406643998887255
Ось X | 0 | 0.052632 | 0.087719 | 0.17544 | 0.29825 | 0.35088 | 0.52632 | 0.59649 | 0.64912 | 0.73684 | 0.78947 | 0.82456 | 0.87719 | 0.91228 | 0.91228 | 0.91228 | 0.91228 | 0.91228 | 0.91228 | 0.91228 | 0.91228 | 0.91228 | 0.92982 | 0.92982 | 0.92982 | 0.94737 | 0.94737 | 0.94737 | 0.94737 | 0.94737 | 0.94737 | 0.94737 | 0.96491 | 0.96491 | 0.96491 | 0.96491 | 0.96491 | 0.98246 | 0.98246 | 0.98246 | 1 | 1
Ось Y | 0 | 0.15789 | 0.24561 | 0.38596 | 0.50877 | 0.5614 | 0.64912 | 0.7193 | 0.80702 | 0.89474 | 0.89474 | 0.89474 | 0.92982 | 0.94737 | 0.94737 | 0.94737 | 0.96491 | 0.96491 | 0.96491 | 0.98246 | 0.98246 | 0.98246 | 0.98246 | 0.98246 | 0.98246 | 0.98246 | 0.98246 | 0.98246 | 0.98246 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ось Z | 0 | 0.052632 | 0.10526 | 0.15789 | 0.26316 | 0.31579 | 0.47368 | 0.59649 | 0.61404 | 0.70175 | 0.7193 | 0.73684 | 0.80702 | 0.85965 | 0.85965 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.89474 | 0.89474 | 0.91228 | 0.91228 | 0.91228 | 0.91228 | 0.91228 | 0.92982 | 0.92982 | 0.92982 | 0.94737 | 0.94737 | 0.94737 | 0.94737 | 0.96491 | 0.96491 | 0.96491 | 0.96491 | 0.98246 | 0.98246 | 0.98246 | 0.98246 | 1

## Slide 22: Результаты работы
Создано тестовое приложение, реализующее метод Хуттунена-Пише
Проверена работоспособность метода на тестовых данных изображений, снятых внутри помещений
Сделан перенос метода в условия городской застройки. По результатам тестирования подтвержден высокий уровень точности работы на изображениях городской среды базы данных YorkUrbanDb
Точность метода в благоприятных условиях сравнима с точностью ИНС потребительского класса

## Slide 23: Экономическая часть
Диаграмма Ганта выполняемых работ
Стоимость продукта:
1 513 000 рублей

## Slide 24: Что можно улучшить